TIRGUS IZPĒTE

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā, ID Nr. TI-2018-9/LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā” ietvaros, projekta Nr. 1-20/86

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Informācija par pasūtītāju:

| Nosaukums | Pāvilostas novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs | 90000059438 |
| Adrese | Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466 |
| Kontaktpersona | Vizma Ģēģere |
| Kontakttālrunis, e- pasts | 63484561, vizma.gegere@pavilosta.lv |

Informācija par tirgus izpēti- tirgus izpētes metode

| Publicēt instrukciju Pāvilostas novada mājaslapā www.pavilosta.lv, sadaļā tirgus izpēte | x |
| --- | --- |
| Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus | - |
| Veikt cenu izpēti internetā | - |
| Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai klātienes aptauju | X |

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

1. Iepirkuma priekšmeta nosaukums:  Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā.

2. Citas piedāvājumam izvirzītās prasības: Pielikums Nr.1 Darba uzdevums.

3. Paredzamā līguma izpildes vieta: Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

4. Paredzamais līguma izpildes termiņš:  Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža.

5. Tirgus izpētes izvērtēšana:  Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko līgumcenu.

6. Citas prasības:

Cenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi līdz piegādes pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvājums jāiesniedz (elektroniski, personīgi vai pa pastu) Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 līdz 2018.gada 10. maijam plkst. 12:00, ar norādi: Būvprojekts izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā.

Pielikums Nr.1

tehniskā specifikācija

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā, ID Nr. TI-2018-9/LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā” ietvaros, projekta Nr. 1-20/86

Adrese: Tirgus iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 001 0214.

| 1. | Projektējamā objekta nosaukums | Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese | Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466 |
|  | Pamatojums projektēšanai | Krasta izskalojums kāpu zonā ar esošo dzīvojamo ēku nobrukuma draudiem. |
|  | Objekta nozīme | Kāpu zonas aizsardzība no izskalojumiem. |
| 3. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts, atbilstoši „Būvniecības likuma” un „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām: 1) Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu” un pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, LBN, Būvniecības likumu un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 2) Projektu noformēt saskaņā ar LR MK LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 01.11.2001. un Būvniecību likuma, Vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 3) Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izstrādātu būvniecības izmaksu tāmes. 4) Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 353 2017. gada 20. jūnija noteikumiem “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” |
| 4. | Norādījumi par būvapjomu, risinājumu. | Izstrādāt objekta būvprojektu, turpinot jau 2002. gadā un 2004. gadā veiktos Baltijas jūras krasta stiprinājumus; Krasta nostiprinājuma konstrukciju pieņemts pēc SIA “Jūras projekts” agrāk izstrādāta tehniskā projekta “Jūras krasta nostiprinājuma izmēģinājuma iecirknis II kārta”, 2004. gada, decembris; Plānotais aizsargājamā iecirkņa garums 66 m, konstrukcijas platums un augstums ne mazāk kā 2m, gabionus iedziļināt 0,5-0,7 m dziļā būvbedrē; |
| 5. | Sevišķi nosacījumi | Projektējamā krasta nostiprinājuma platumam jābūt pēc iespējas mazākam, lai saglabātu esošo pilsētas pludmali pašreizējā stāvoklī; Izstrādājot būvprojektu, ņemt vērā profesora G. Ebrharda (LU Ģeogrāfijas un Zemes Zinātņu) sastādītās rekomendācijas un Valts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes sniegto atzinumu par ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu. |
| 6. | Būvprojekta iesniegšanas un noformēšanas prasības | Būvprojekta dokumentāciju pilnā komplektā papīra formātā 4 (četros) eksemplāros un elektroniskā formātā (dwg vai dgn un pdf faili) 1 (vienā) eksemplārā. |
| 7. | Nepieciešamie tehniskie noteikumi. Nodrošina pasūtītājs | Saskaņojums VVD Liepājas reģionālajā vides pārvaldē |
| 8. | Izpildes termiņi | Pilnu būvprojektu, ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas datuma. |
| 9. | Pielikumi projektēšanas uzdevumam: | 1) Zemesgrāmatu kopijas; 2) Zemes robežu plānu kopijas. 3) Topogrāfiskie uzmērījumi. |

TIRGUS IZPĒTE

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā, ID Nr. TI-2018-9/LVAF

Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīta projekta “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā” ietvaros, projekta reģistrācijas Nr. 1-08/28/2018

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Pasūtītājs | Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads |
| --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Kontaktpersona |  |
| Kontaktinformācija |  |

| Nr.p.k. | Pasākuma nosaukums | Piedāvātā cena EUR | Skaits | Piedāvātā cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvprojekta izstrāde “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā” |  | 1 gbl |  |
| 2. | Autoruzraudzība “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšanai Pāvilostas pilsētā |  | 1 pasākums |  |
|  |  |  | Kopā bez PVN |  |
|  |  |  | PVN 21% |  |
|  |  |  | Summa ar PVN |  |

_____________________________________________________________ (pretendenta nosaukums)

apliecinu, ka esmu pilnībā iepazinies ar piegādes tehnisko  specifikāciju un piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma izpildi, tai skaitā piegādes izmaksas, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas (ja attiecināms).

Paraksts: 							Datums: