JAUTĀJUMI UN ATBILDES

Atklātā konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve Pāvilostas pilsētā (pilsētas jaunajā daļā)” projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, ID Nr. PNP 2016/28, nolikuma skaidrojumi.

1)Vienīgā specifikācija, kas norāda PE cauruļu ieguldi ar alternatīvām metodēm ir PAS. Vai tas nozīmē, ka šīm caurulēm ir jābūt ražotām no PE100-RC materiāla un jāatbilst PAS 1075, tips2 vai tips3 prasībām?

ATBILDE

PAS 1075 nav akceptēts nevienā EN standartā vai EN standarta oficiālā papildinājumā vai pielikumā, kā arī to nav akceptējusi Eiropas Standartizācijas komiteja, kura ir vienīgā atzītā Eiropas standartu plānošanas, izveides un ieviešanas organizācija plastmasas cauruļvadu un citās jomās. PE spiedvadu caurulēm ir jāatbilst vienotam Eiropas standartam LVS EN 12201 un tām jābūt piemērotām beztranšeju tehnoloģiju izmantošanai, kur tas prasīts projektā.

2) Projektā ir paredzēta asfaltbetona ceļa seguma un grants ceļa seguma atjaunošana. Lūdzam precizēt atjaunojamo ceļu segumu konstrukciju (slāņu biezumus, asfaltbetona marku, grants maisījuma marku utt.).

ATBILDE

- Asfaltbetona ceļa seguma konstrukcija Dzintaru ielā:

  - karsta asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4 cm;

  - karsta asfalta apakškārta AC 16 base - 5 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) - 12 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/58) - 18 cm;

  - salizturīga kārta - ≥ 30 cm.

- Asfaltbetona ceļa seguma konstrukcija pārējās ielās, kur ir asfaltbetona ceļa segums:

  - karsta asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4 cm;

  - karsta asfalta apakškārta AC 16 base - 4 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) - 10 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/58) - 15 cm;

  - salizturīga kārta - ≥ 30 cm.

- Grants ceļa seguma konstrukcija:

  - nesaistītu minerālmateriālu segums (0/32s) - 10 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) - 10 cm;

  - nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/58) - 15 cm;

  - salizturīga kārta - ≥ 30 cm.