# SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Projekts “Vērgales pamatskolas aktu zāles  vienk. atjaunošanai (remontam) ,,Pagasta valde un skola’’ Vērgales pagasts, Pāvilostas novads’’ izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, pamatojoties uz vizuālās un tehniskās apsekošanas atzinumu  ar arhitektoniski – māksliniecisko izpēti  un citiem klātpievienotajiem dokumentiem.

Aktu zāle atrodas Vērgales muižas pils ēkā – vietējās nozīmes arhitektūras piemineklī (valsts aizsardzības Nr.8660) . Esošai aktu zālei telpai Nr.11,pēc remonta harmoniski jāiekļaujas kopējā vēsturiskās būves veidolā. Pils telpās saglabājušās ozola kāpnes, krāsns durtiņas, daļā telpu- parketa grīdas segumi. Pilī no 1922. gada 26. oktobra atrodas Vērgales pamatskola. Aktu zālē nav saglabājies vēsturiskais grīdas segums, jo savulaik funkcionāli tikusi piemērota  sporta zāles vajadzībām. Esošā dēļu grīda sliktā stāvoklī, nekvalitatīva un neglīta - grīdas dēļi kombinēti dažāda platuma. Vēsturiski pils zālei bijis parketa grīdas segums.

1.Novietnes raksturojums.

Uz zemes gabala ar kadastra  numuru 6496 004 0095 , adrese: ,,Pagasta valde un skola’’ Vērgales pagasts , Pāvilostas novads un platību 2,131 ha atrodas divas ēkas – Pagasta valde -kl. kods 1220 un skola -kl. kods 1263. Esošās skolas būves  kadastra apz. 6496 004 0095  002.

2. Vērgales muižas pils - funkcionāli pamatskolas ēka, ( būve ar kadastra apz. 6496 004 0095  002 )

Esošā skolas ēka , būves tips 12630101, pēc LBN 208-08 1.pielikuma pieder pie 1.funkcionālās grupas – izglītības ēkas ( 1.2 apakšpunkts – vispārizglītojošas skolas), kas atbilst IVa lietošanas veidam.

Esošās būves apraksts, konstruktīvais risinājums.

2- stāvu sena, vēsturiska  mūra būve  (18.gs.celta kā kungu māja, kurai būtiskās pārbūves veiktas 1837.g., kad tā  tika pārbūvēta ampīra stilā un ieguva savu ārējo greznību.

Būvkonstrukcijas nodrošina nepieciešamo  ekspluatāciju. Telpa Nr.11- aktu zāle apsekota dabā. Remontējamas un atjaunojamās detaļas ( norādītas tāmē,  apsekoto darbu apjomu ietvaros).

Ja aktu zāles remonta laikā konstatē atšķirīgus apstākļus  no projektā ietvertajiem darbiem,  jāinformē projektētāji.

Koka konstrukcijas antiseptizējamas un apstrādājamas ar sertificētu LR pretuguns sastāvu, ievērojot antipirēna ekspluatācijas termiņu, kas  koka konstrukcijām atjaunojams ik pēc 3 gadiem.

AMI ieteikumi aktu zāles remontam:

- Krāsu pasei zālei izmantota pirmatnējā krāsa – dabīgi balta, tonis F307. Logi esoši pelēcīgi, tonis 1502-4. Logu tonī paredzēta arī iekšdurvju aplodu krāsa.

Tā kā tā ir svinīga aktu zāle, to paredzēts atjaunot  kā balto zāli, kāda vēsturiski arī bijusi.

Izziņai -krāsu pasei  fasādēm izmantota AMI izstrādātās fasāžu sākotnējā krāsu sistēma– fasāde dzeltena ar baltām dekoratīvajām detaļām. Logi pelēcīgi.

- Zālei dekoratīvu detaļu nav. Sienai fragmentāri saglabājies plats, profilēts grīdas dēlis. Skatīt profila skici.  Dēļa profilu var izmantot kā paraugu jaunas grīdlīstes izgatavošanai. Saglabājami noapaļotie zāles griestu stūri.

- Paredzēts izmantot kombinētu, savstarpēji saskaņotu, apgaismojumu – no augšas un sāngaismu. Izmantojamas dekoratīvas iekārtās kristāla lustras , kas ieteicams izvietot uz griestu plastiskām rozetēm.  Dekoratīvo detaļu  un griestu plastisko rozetes var iegādāties gatavas vai izveidošanai pieaicināms amatnieku kameras meistars , restaurācijas profesionālis;/ piem.,,RGD Telpa” darbnīca , Restaurācijas centrs SIA , www.resauratoru biedrība .lv. Paraugs dots projekta vizuālajā pielikumā.

- Grīdai izmantojams ozolkoka vai oša parkets, kas liekams pa diognāli pret zāles ieeju kvadrāta dēlīšu rakstā. Zālei ieteicams siltais tonis.

- Zāles iekšdurvis –paredzēt jaunas, analogas jau vestibilā nomainītajām pildiņu durvīm, kas vizuāli atbilst prasībām. Krāsa balta F497

Darbu apjomi un nepieciešamie materiālu daudzumi precizēti ekonomikas daļas 2. sējumā.

3.Komunikācijas.

Esošai ēkai:

Elektrība - esoša , elektrotīkli, pēc TN noteikumiem.

Ūdensapgāde un kanalizācija – esoši pagasta tīkli.

Apkure- centrālapkure.

Vēdināšana – ventilācijas sistēma.

Ēkas ekspluatācija veicama saskaņā ar ugunsdzēsības, Liepājas reģionālās vides pārvaldes u.c. nepieciešamām tehnoloģiskām normām un citiem noteikumiem.

Inženierrisinājuma daļa izstrādāta saskaņā ar līgumā paredzēto sadaļu apjomu .  Nepieciešamības gadījumā citas papildsadaļas tiks pasūtītas atsevišķi, vienojoties ar attiecīgas sadaļas projektētājiem pēc atsevišķa līguma.

4. Ugunsdrošības pasākumu pārskats.

Skola ir publika rakstura būve . Ūdens normatīvais patēriņš ārējā ugunsgrēka dzēšanai ir 15 l/s.

Ugunsdzēsības vajadzībām ir ērts piebraucamais ceļš un piekļūšanas iespējas ēkai . skatīt lapā ĢP. Ūdens ņemšanas vieta ugunsdzēsības vajadzībām no aprīkotas ūdens ņemšanas vieta , kas paredzēta speciāli šādām vajadzībām šai pagasta teritorijā, ar piebrauktuvi un ūdens ņemšanas aku.

Ēkas ugunsdrošības rādītājs pēc LBN 201-15 būvju lietošanas veida  klasifikācijas – IV  lietošanas veids ar ugunsnoturības pakāpi U2b , kas ir atbilstoši prasībām šāda rakstura ēkām . Pēc aktu zāles remonta būves ugunsnoturības pakāpe netiek pazemināta.

Evakuācijas ceļus apzīmē atbilstoši LVS 446 regulējošo normatīvo aktu  prasībām ar izgaismotām vai luminiscējošām zīmēm.

Objekts apgādājams ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem, uzstādot inventāru un ugunsdzēsības aparātus redzamās un pieejamās vietās, kas apzīmētas ar norādījuma zīmēm.  Saskaņā ar ’’Ugunsdrošības noteikumu’’ Vispārīgo prasību  uzstādāmi ugunsdzēšamie aparāti skolas lielākajām telpām, darbnīcām , gaiteņu galos pie kāpņu telpām. Ekspluatācija saskaņā ar LVS 332 standartu. Ugunsdzēsības aparātus, izvietojot katrā stāvā un kāpņu telpā,  jānovieto

ne augstāk par 1,5 m no grīdas un maksimālais attālums līdz ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietām stāva robežās ir 30 m.

Telpu apdare atbilstoši ekspluatācijas prasībām.

Galvenā LNB 201-15 prasība: ,,Būves atjaunošana, pārbūve un restaurācija  nedrīkst pazemināt būves ugunsdrošību’’  šī būvprojekta ietvaros ir izpildīta.

6.Pasākumi būvdarbu organizācijā.

-izpildāmi stingri ievērojot CN un  N II - 4.80* un atbilstošu instrukciju prasības, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības , ražošanas sanitārijas un ugunsdrošības nolikumu un instrukciju prasības.

Sevišķa uzmanība pievēršama darbiem, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto   drošībai un veselībai:

- būvkonstrukciju, būvelementu montāžai un demontāžai, sevišķi izmantojot pacelšanas mehānismus vai ierīces;

- būvdarbu izpilde augstumā.

7.Esošās skolas ēkas tehniskie rādītāji pēc aktu zāles telpas remonta;

Būvapjomi – būvtilpums un kopplatība bez izmaiņām. Telpu eksplikācija netiek mainīta. Saskaņā ar inv. lietas datiem pa visu celtni kopā kopplatība 1317 m2

Remontējamās aktu zāles, telpas Nr.11  platība 113,3 m2.

Projekta sastāvs:

( projekts apkopots divos sējumos)

I   Vispārīgā daļa  - 1. sējums

II  Arhitektūras daļa, - 1. sējums

III Inženierrisinājuma daļa- Būvkonstrukcijas, mezgli. - 1. sējums

IV.Ekonomikas daļa – 2. sējums  Pasūtītājam.

Proj.vad., inženieris R. Jakušonoks……………..

Arhitekte A.Siliņa…………………….

Tehniskā projekta “Vērgales pamatskolas fasādes renovācija ,,Pagasta valde un skola’’ Vērgales pagasts, Pāvilostas novads’’

pielikums - precizējums paskaidrojuma rakstam.

VĒRGALES MUIŽAS PILS fasādes renovācijai:

- Veronas sarkanais  ir atbilstoša krāsa visām krāsu pasēm , tonis- dakstiņu sarkans ,pielietojama krāsa uz metāla virsmas -dakstiņu sarkans 625  saglabājamai vēsturiskā liecībai gala fasādēs-   veronas sarkani krāsoto, esošo skārda detaļu izpildījumam  vēsturisko ,,aklo logu’’  palodzēm  un izvirzījumam pie arkveida loga.

- Atjaunojamas, ne tikai krāsojamas, visas dekoratīvās - profilētās pusloku logu arkas izvirzītās detaļas - 1.stāvā DR un ZA garenfasādes logiem  un 2.stāva arkveida logiem ZR un DA fasādēs pēc esošā orģinālparauga ZR fasādē.

- Vēsturiskie ,, aklo logu’’ zīmējumi ir paredzēti tikai gala fasādēs, kur tie vēsturiski bijuši kā zīmējumi.

- Veronas sarkanais - krāsa visām krāsu pasēm  tonis- dakstiņu sarkans , jaunu palodžu, nosedzošo detaļu iesegšanai dakstiņu sarkans RR-750 ( RAL 8004 ).

Arhitekte Antra Siliņa , 22.08.2014.